AZIENDA OSPEDALIERA

“SAN PIO” – BENEVENTO

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DEA di II Livello

Procedura per la fornitura di n.1 sistema per immagine intraoperatorio e relativi accessori per la UOC di Neurorchirurgia dell'A.O.  “SAN PIO” di Benevento

Allegato: Requisiti minimi

| Descrizione delle specifiche tecniche minime, pena l'esclusione | SI, descrivere la caratteristica / No, la caratteristica non è posseduta: relazione di equivalenza | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ file comprovante il possesso della caratteristica ri-chiesta |
| --- | --- | --- |
| Sistema per immagine intraoperatorio: |  |
| Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche: |  |  |
| Sistema trasportabile dotato di ruore |  |  |
| Sistema di acquisizione immagini 2D/3D intraoperatorio a raggi X |  |  |
| Acquisizione delle immagini attraverso flat panel digitale di dimensioni minime 40cmx30cm e risoluzione a 3Mpixel |  |  |
| Deve essere in grado di acquisire sia immagini 2D (Fluoroscopiche) sia immagini 3D (tipo TAC) |  |  |
| Deve consentire l’accesso laterale al paziente tipico degli amplificatore di brillanza usati in neurochirurgia |  |  |
| Deve consentire il movimento del gantry sia nei tre assi x,y e z, sia obliquo lungo l’asse passante per l’isocentro della zona anatomica di interesse |  |  |
| Tutti i movimenti di posizionamento devono essere sia manuali sia robotizzati; la movimentazione dell’apparecchiatura all’interno della sala deve essere assistita da motori |  |  |
| Deve essere in grado di eseguire in sequenza 4 proiezioni bidimensionali pre-impostate dall’utente. |  |  |
| Deve consentire la movimentazione dell’apparecchio anche scollegato dall’alimentazione principale |  |  |
| Deve essere in grado di effettuare scansioni isocentriche a 360° in meno di 30 secondi |  |  |
| Assenza di parti in movimento durante l’acquisizione che possano venire in contatto con il paziente |  |  |
| Deve consentire la scelta di combinazioni di Kv a Ma tra una lista pre-registrata, basata su dimensioni del paziente e zona di interesse |  |  |
| FOV (field of view) bidimensionale (2D) di dimensioni 30x40 cm |  |  |
| FOV (field of view) tridimensionale (3D) di dimensioni 15x40x40 cm³ |  |  |
| Deve consentire la ricostruzione 3D delle acquisizioni sia nei piani classici assiale, sagittale e coronale sia con ricostruzione di volume |  |  |
| Deve possedere un monitor per la visione delle immagini LCD ad alta risoluzione di almeno 30” per poter gestire sia immagini 2D che immagini 3D |  |  |
| Deve essere in grado di esportare i dati acquisiti in formato DICOM su supporti CD-ROM e memorie USB |  |  |
| Il sistema deve avere un FOV 3D aumentato per includere il casco stereotassico e quindi permettere la registrazione del casco in ambiente intraoperatorio senza dover spostare il paziente in radiologia |  |  |
| Sistema basato su tecnologia conebeamCT |  |  |
| Conforme ai requisiti della direttiva comunitaria 93/42/CEE e successive modifiche |  |  |
| Materiale di consumo |  |  |
| Telo sterile per copertura dell’apparecchiatura ai fini della sterilità |  |  |
| Altri beni |  |  |
| Tutto il materiale eventualmente necessario (DM) per il “pronto all’uso” anche se non espressamente riportato |  |  |

Il Direttore FF dell’UOC Neurorchirurgia, Dr.ssa Giuseppina Iorio

Il Dirigente Ingegnere biomedico dell'UO Ingegneria Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano

AZIENDA OSPEDALIERA

“SAN PIO” – BENEVENTO

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DEA di II Livello

Procedura per la fornitura di n.1 sistema per immagine intraoperatorio e relativi accessori per la UOC di Neurorchirurgia dell'A.O.  “SAN PIO” di Benevento

| Criterio | Descrizione Parametro/criterio richiesto | Descrivere con indicazione di dove reperire l'informazione a cura del concorrente | Criterio Tabellare (T) Criterio Quantitativo (Q) | Criterio Discrezionale (D) | Punteggio massimo (Ppmax,n) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caratteristiche tecniche del sistema di imaging - Dimensione del flat panel digitale (2D FOV) in cm; - Numero di posizioni di scansione (in funzione 2D) memorizzabili - caratteristiche tecniche dei sw, quali ad es.: ricostruzione immagini, protocolli e metodiche migliorative disponibili, ecc - funzioni avanzate disponibili |  |  | D | 20 |
|  | Interfaccia utente semplice ed intuitiva anche con possibilità di gestione delle immagini attraverso telecomando |  |  | D | 5 |
|  | FOV regolabile |  | Si=5 punti No= 0 punti | D | 5 |
|  | Tempo di scansione di 360 ° espresso in secondi N.B. Tmin = il minor tempo tra i trasmettitore offerti in gara Tmax = il maggior tempo tra i trasmettitore offerti in gara Ti = il tempo per compiere un’intera scansione di 360° relativo all’offerta in esame Ti = punteggio assegnato al concorrente i-esimo |  | Tmin (Minor tempo) = punti 10; Tmax (tempo maggiore) = punti 0; altrimenti Ti= Ppmax,n * (Tmin * / Ti) |  | 10 |
|  | Piano di corso di formazione, informazione ed addestramento |  |  | D | 10 |
|  | Possibilità e modalità di interfaccia ai neuronavigatori in commercio (indicare modello e marca delle apparecchiature interfacciabili): L’Azienda ha di proprietà il neuroravigatore marca Stealth Station modello S8 |  |  | D | 5 |
|  | Servizio di assistenza e manutenzione full risk Tempi di intervento assistenza tecnica, tempi di risoluzione, numero tecnici abilitati all’assistenza tecnica, sede assistenza tecnica più vicina, tempi di disponibilità di muletto |  |  | D | 10 |
|  | Altri elementi qualificanti |  |  | D | 5 |
| Totale tecnico | 70 |

Il Direttore FF dell’UOC Neurorchirurgia, Dr.ssa Giuseppina Iorio

Il Dirigente Ingegnere biomedico dell'UO Ingegneria Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano