Allegato B/1 al Capitolato Speciale d’Appalto

Procedura aperta per la fornitura quinquennale di prodotti per diagnostica immunoistochimica, immunofluorescenza, ibridazione in situ, colorazioni speciali, tracciabilità e rintracciabilità, scanner di vetrini e sistema di Ematossilina Eosina con noleggio della strumentazione da destinare all’A.O.R.N. “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta

Caratteristiche minime indispensabili per la Colorazione di Ematosilina Eosina per Istologia

| Rif. | DESCRIZIONE CARATTERISTICHE |
| --- | --- |
| 1 | Coloratore automatico di Ematossilina Eosina dall’asciugatura dei vetrini fino al completo montaggio degli stessi |
| 2 | Capacità operativa minima 60 vetrini |
| 3 | Il sistema deve comprendere necessariamente un montavetrini, che deve - a sua volta - poter allestire anche vetrini caricati dall’esterno |

Segue : Reagenti e consumabili Vetrini di Ematossilina ed Eosina per Istologia

| Rif. | DESCRIZIONE CARATTERISTICHE | Fabbisogno annuo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kit completo per Ematossilina ed Eosina | x 100.000 vetrini |
| 2 | Kit completo di copri – oggetto | x 115. 000 vetrini |

Caratteristiche minime indispensabili per le Colorazioni d’Immunoistochimica (IHC) ed Ibridazione in Situ (ISH)

| Rif. | DESCRIZIONE CARATTERISTICHE |
| --- | --- |
| 1 | Il Sistema offerto deve essere DI ULTIMA GENERAZIONE CON CERTIFICAZIONE CE/IVD completamente automatizzato dall’asciugatura del vetrino fino al contrasto in ematossilina |
| 2 | Capacità operativa minima del sistema: 60 vetrini |
| 3 | Gestione dei vetrini, dei reagenti, degli anticorpi e dei protocolli per mezzo di codici a barre |

Segue : Reagenti e consumabili per Immunoistochimica (IHC), farmaco – diagnostica ed Ibridazione in Situ (ISH)

| Rif. | DESCRIZIONE CARATTERISTICHE | Fabbisogno annuo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gli anticorpi prediluiti CE – IVD di Immunoistochimica e generale (esclusi test ad alto valore medico e dx) dovranno essere scelti senza limitazione di tipo e quantità. Ognuno di essi sarà richiesto - secondo le esigenze diagnostiche che si determineranno ed anche in base a nuove acquisizioni scientifiche - dal listino o dai listini nell’arco della durata della fornitura in service di una o più aziende primarie di livello mondiale produttrici di anticorpi | 11.000 vetrini |
| 2 | Come sopra per ibridazione in situ ISH (HER 2) | 90 vetrini |
| 3 | Come sopra per anticorpo HER 2 ( o alternativo) | 200 vetrini |
| 4 | Come sopra per anticorpo p16 (o alternativo) | 100 vetrini |
| 5 | Come sopra per anticorpo C- Kit (o alternativo) | 100 vetrini |
| 6 | Come sopra proteina PDL 1 farmaco diagnostico ( o alternativo) – E’ possibile offrire cloni in alternativa | 50 vetrini |
| 7 | Come sopra per FTTC ( o alternativo) | 200 vetrini |
| 8 | Vetrini per IHC | 12.000 vetrini |
| 9 | Controllo qualità esterno per pannello mammella IHC (ES. Nordiqc) | 1/anno |
| 10 | Come sopra per anticorpo ALK | 50 vetrini |
| 11 | Come sopra per anticorpo Pan TRK (o alternativo) | 50 vetrini |
| 12 | Come sopra per anticorpo Ros1 (o alternativo) | 50 vetrini |
| 13 | Come sopra per ibridazione in situ 1SH ( Kappa Lambda Eher ) o similari | 150 vetrini |
| 14 | Frigorifero con monitoraggio della temperatura per alloggiamento anticorpi con avviso acustico e con R142 per interfacciamento alla rete aziendale |  |

Caratteristiche minime indispensabili del Sistema d’Istochimica

| Rif. | DESCRIZIONE CARATTERISTICHE |
| --- | --- |
| 1 | Strumentazione dedicata completamente automatica, nuova di fabbrica e di ultima generazione con certificazione CE/IVD |
| 2 | Possibilità di baking e sparaffinatura on board con soluzione non tossica |
| 3 | Gestione operativa di almeno 20 vetrini per ciclo di lavoro |
| 4 | Software gestionale in lingua italiana |
| 5 | Elevata adattabilità alla modalità operativa del laboratorio |
| 6 | Strumentazione con possibilità di personalizzazione dei protocolli di lavoro |

Segue : Reagenti e consumabili per n. 2000 vetrini per colorazioni speciali

| Rif. | DESCRIZIONE | Fabbisogno annuo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kit per colorazioni speciali prediluiti dovranno essere scelti senza limitazione di tipo e quantità; per ognuno di essi sarà richiesto secondo le esigenze diagnostiche che si determineranno, anche in base a nuove acquisizioni scientifiche , dal listino nell’arco della durata della fornitura. | x 2000 vetrini |
| 2 | Vetrini di supporto | x 2000 vetrini |

Caratteristiche minime indispensabili – Interfacciamento bidirezionale con i sistemi aziendali per la tracciabilità e rintracciabilità dei campioni chirurgici e non dalle UU.OO.CC. ove si effettua il prelievo (ad es., sale operatorie, poliambulatori, sala autoptica etc .) , alla digitalizzazione ed archiviazione digitale dei vetrini ).

| Rif. | DESCRIZIONE CARATTERISTICHE |
| --- | --- |
| 1 | Sistema di tracciabilità e rintracciabilità avente le seguenti postazioni: • n.1 server; • n.1 postazione sala autoptica composta da pc, stampante, di etichette e barcode reader con supporto; • n.2 postazioni sale operatorie composta da pc, stampante di etichette e barcode reader con supporto; • n.1 postazione di accettazione composta da stampante di etichette e barcode reader con supporto; • n. 1 postazione alla riduzione dei campioni composta da pc con touch screen e barcode reader con supporto (da installare internamente alla cappa presente nel laboratorio) ; • n. 1 postazione di Inclusione composta da pc con touch screen e barcode reader con supporto; • n.1 stampante di cassette ; • n.4 postazioni di Taglio al microtomo composte da pc con touch screen e barcode reader con supporto e stampante di etichette per vetrini ; • n.1 postazione al coloratore speciale composta da barcode reader; • n.1postazione al coloratore IHC composta da barcode reader; • n.1postazione di consegna caso da pc con schermo composta da barcode reader; • n.6 postazioni lettura vetrini per i patologi composte da lettore barcode reader con supporto; •n.1 scanner di vetrini digitali completo di server e sw per la telepatologia |
| 2 | Il sistema di tracciabilità deve consentire l’interfaccia bidirezionale per l’intera durata della fornitura con i sistemi informatici aziendali, presenti e futuri, con la stampigliatrice cassette |
| 3 | Lo scanner deve interfacciarsi bidirezionalmente al sistema di tracciabilità |

Segue : Reagenti e consumabili per Sistema di tracciabilità

| Rif. | DESCRIZIONE | Fabbisogno annuo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ribbon ed etichette | x 115.000 vetrini |

REQUISITI MINIMI ULTERIORI

Sono richiesti – relativamente all’intero Sistema presente in gara – i seguenti ulteriori requisiti minimi:

- assistenza tecnica, da prestare entro 24 h (ventiquattro ore) dalla chiamata;

- certificazione dell’Azienda fornitrice, nella specie ISO 9001 o superiore;

- evasione degli ordinativi dei prodotti ordinati entro 5 giorni (cinque) lavorativi, decorrenti dalla data di spedizione dell’ordinativo.

UOC FARMACIA OSPEDALIERA                      UOC ANATOMIA PATOLOGICA                                 F.to  IL DIRETTORE                                                          F.to IL DIRETTORE

Dott.ssa Anna Dello Stritto                                             Dott. Pasquale Orabona