AZIENDA OSPEDALIERA

“SAN PIO” - BENEVENTO

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DEA di II Livello

Procedura aperta per la fornitura “chiavi in mano” di N.1 colonna per chirurgia laparoscopica, N.1 colonna endoscopica ec eco endoscopica per la UOC Medicina Interna del P.O. Rummo dell’A.O. San Pio di Benevento – lotto n.1

Allegato: Parametri a punteggio

| Parametro | Descrizione parametro | Criterio D (discrezionale) | Massimo Punteggio tecnico parziale (Ppmax,n) | Compilazione a cura dell'OE (*) Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qualità del Videoprocessore 4K (quale migliore risoluzione, controllo della luminosità, maggiori funzionalità, ergonomia) | D | 12 |  |
| 2 | Qualità del Videoprocessore ICG (quale migliore risoluzione, controllo della luminosità, maggiori funzionalità, ergonomia) | D | 12 |  |
| 3 | Qualità della Fonte luminosa 4K (quale maggiore durata, migliore illuminazione, maggiori funzionalità, ergonomia) | D | 4 |  |
| 4 | Qualità della Fonte luminosa IGC (quale maggiore durata, migliore illuminazione, maggiori funzionalità, ergonomia) | D | 4 |  |
|  | Testa di Telecamere 4k (quale migliore risoluzione, maggiori funzionalità, ergonomia) | D | 8 |  |
| 6 | Testa di Telecamere ICG (quale migliore risoluzione, maggiori funzionalità, ergonomia) | D | 8 |  |
| 7 | MONITOR 55” 4K (quale migliore risoluzione, maggiori funzionalità, ergonomia) | D | 5 |  |
| 8 | MONITOR 30” 4K (quale migliore risoluzione, maggiori funzionalità, ergonomia) | D | 5 |  |
| 9 | N. 1 INSUFFLATORE CO2 (quale maggiori funzionalità e prestazioni, ergonomia) | D | 3 |  |
| 10 | Qualità del Carrello medicale per l'alloggiamento agevole dei moduli, robustezza, potenza gruppo di continuità | D | 2 |  |
| 11 | Elementi migliorativi e di pregio non previsti nei punti precedenti | D | 6 |  |
| TOTALE PUNTEGGIO TECNICO | 70 |  |

Il Direttore dell'UOC Urologia, Dr. Luigi Salzano

Il Dirigente Ingegnere biomedico dell'UOC Manutenzione e Gestione Patrimonio, Ing. Gianpaolo Catalano

Procedura aperta per la fornitura “chiavi in mano” di N.1 colonna per chirurgia laparoscopica, N.1 colonna endoscopica ec eco endoscopica per la UOC Medicina Interna del P.O. Rummo dell’A.O. San Pio di Benevento – lotto n.1

Allegato: Requisiti minimi

Il sottoscritto, (indicare nome, cognome, CF, indirizzo)

in qualità di _________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/00 n.445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che i sistemi proposti in gara soddisfano le caratteristiche tecniche di minima di seguito elencate, a pena di esclusione.

L’operatore economico partecipante deve elencare qualsiasi altro materiale ritenuto indispensabile per l'esecuzione di un intervento chirurgico completo (sia per segmento anteriore che posteriore, sia per tecnica standard che con tecnica micro-incisionale e micro-invasiva), accompagnato da breve descrizione.

In definitiva il sistema offerto deve essere completo di tutti i componenti e gli accessori indispensabili per un loro pieno utilizzo fino al “pronto all’uso” per consentire l’esecuzioni delle procedure previste in gara.

PROCESSORE VIDEO 4K NATIVO

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Processazione nativa ed elaborazione dei segnali in 4K |  |  |
| Controllo della luminosità: automatico o manuale |  |  |
| Fermo immagine digitale |  |  |
| Connessione di telecamere 4K |  |  |

PROCESSORE VIDEO ICG

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Processazione VIDEO per indo cianina verde |  |  |
| Controllo della luminosità: automatico o manuale |  |  |
| Fermo immagine digitale |  |  |
| Connessione di telecamere ICG |  |  |

N.B. E’ considerato equivalente la fornitura di un unico processore video ICG e 4K purché presenti le caratteristiche di minima individuate singolarmente da ciascun processore: in tal caso può essere offerto un unico processore.

FONTE LUCE 4K

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Fonte di luce di idonea potenza del tipo a led o equivalente per processore 4k |  |  |
| Semplice ed intuitiva regolazione e visualizzazione dei parametri (luminosità, ore di durata, ecc.) |  |  |
| Durata minima garantite di almeno 500 ore |  |  |
| Possibilità di regolare l’intensità luminosa in modalità manuale o modalità automatica |  |  |
| Fibra ottica flessibile e di elevata qualità |  |  |
| Sterilizzabile in autoclave |  |  |
| Accessori: completa di n.2 cavi luce di almeno 3 Mt |  |  |

FONTE LUCE ICG

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Fonte di luce di idonea potenza del tipo a led o equivalente |  |  |
| Semplice ed intuitiva regolazione e visualizzazione dei parametri (luminosità, ore di durata, ecc.) |  |  |
| Durata minima garantite di almeno 500 ore |  |  |
| Possibilità di regolare l’intensità luminosa in modalità manuale o modalità automatica |  |  |
| Fibra ottica flessibile e di elevata qualità |  |  |
| Sterilizzabile in autoclave |  |  |
| Accessori: completa di n.2 cavi luce con lunghezza almeno 3 mt |  |  |

N.B. E’ considerato equivalente la fornitura di un’unica fonte luminosa integrata 4K e IGC purché presenta le caratteristiche di minima individuate singolarmente da ciascun prodotto: in tal caso può essere offerto una unica fonte luce.

TESTA DI TELECAMERA 4K

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Risoluzione 4K |  |  |
| Telecamera ad elevata ergonomicità e peso contenuto |  |  |
| Testa telecamera dotata di tasti programmabili per il controllo dell’impostazione dei parametri da parte dell’utilizzatore |  |  |

TESTA DI TELECAMERA ICG

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Telecamera ad elevata ergonomicità e peso contenuto |  |  |
| Testa telecamera dotata di tasti programmabili per il controllo dell’impostazione dei parametri da parte dell’utilizzatore |  |  |
| Idonea per imaging in fluorescenza ICG |  |  |

N.B. E’ considerato equivalente la fornitura di un’unica testa telecamera 4K e IGC purché presenti le caratteristiche di minima individuate singolarmente da ciascun prodotto: in tal caso può essere offerto una unica testa telecamera.

INSUFFLATORE DI CO2

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Destinato all’utilizzo nelle procedure di chirurgia laparoscopica |  |  |
| Con modalità di insufflazione “di inizializzazione” ed “operatoria” |  |  |
| Range di flusso ampiamente regolabile, almeno 40 lt./minuto |  |  |
| con controllo della pressione addominale |  |  |
| dotato almeno di allarmi di sovrappressione addominale, di ostruzione e di insufficiente pressione di alimentazione |  |  |
| corredato di dispositivo di riscaldamento della CO2 erogata, |  |  |
| con possibilità di alimentazione da bombola |  |  |

MONITOR PER BIOIMMAGINI 30”

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Monitor di grado medicale |  |  |
| Diagonale di circa 30” |  |  |
| Risoluzione 4K |  |  |
| Dotato di Ingressi digitali |  |  |
| Dotato di Uscite digitali |  |  |
| Riconoscimento automatico del formato del segnale |  |  |
| Schermo piatto del tipo LCD ovvero TFT ovvero LED o equivalente |  |  |
| Antiriflesso |  |  |
| Ampio angolo di visione |  |  |
| Controlli per la regolazione dell’immagine |  |  |
| Controlli per la regolazione dell’immagine |  |  |
| Possibilità di visualizzare contemporaneamente due immagini (PIP: Picture in Picture) |  |  |

MONITOR PER BIOIMMAGINI 55”

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Monitor di grado medicale |  |  |
| Diagonale di circa 55” |  |  |
| Risoluzione 4K |  |  |
| N. Ingressi elevati |  |  |
| N. Uscite elevati |  |  |
| Riconoscimento automatico del formato del segnale |  |  |
| Schermo piatto del tipo LCD ovvero TFT ovvero LED o equivalente |  |  |
| Antiriflesso |  |  |
| Ampio angolo di visione |  |  |
| Controlli per la regolazione dell’immagine |  |  |
| Controlli per la regolazione dell’immagine |  |  |
| Possibilità di visualizzare contemporaneamente due immagini (PIP: Picture in Picture) |  |  |

SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINI

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Display LCD integrato a colore con display di almeno 3.5” |  |  |
| Sistema d’archiviazione e gestione delle immagini perfettamente interfacciabile con le apparecchiature video ed immagini sopra descritte |  |  |
| Sistema semplice ed intuitivo |  |  |
| Possibilità di esportazione su vari supporti (es. DVD, USB, CF) e su rete LAN |  |  |
| Capacità di memorizzazione dati sul disco rigido interno integrato o non, con disco di memoria di almeno 1 Terabyte |  |  |
| Possibilità di esportazione delle immagini in diversi formati video (es. DVD, MPEG2, MPEG3, MPEG4, formati compressi) |  |  |
| Hardware e software per connettività DICOM (ultima versione). NB questo requisito è stato inserito in questa unità ma può essere fornito a corredo di qualsiasi modulo purchè consenta di poter soddisfare le prestazioni di seguito riportate: |  |  |
| 1)Compatibilità DICOM almeno classi abilitate Store |  |  |
| 2)Possibilità di esportazione delle immagini in formato DICOM |  |  |
| 3)Possibilità di gestire ed archiviare immagini e video su unità USB esterna ed unità di rete, PACS, ecc. |  |  |

Carrello/i medicale

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| N.1 o più carrelli in quantità adeguata per alloggiare la dotazione offerta con esclusione delle ottiche |  |  |
| Almeno 2 prese ausiliarie libere |  |  |
| Telaio e struttura in metallo robusta con capacità di carico di almeno 150 Kg. |  |  |
| - Ruote orientabili ed antistatiche, dotate di freno, almeno sulla coppia anteriore |  |  |
| - Ripiani in metallo verniciato ad alta resistenza, regolabili in altezza |  |  |
| Supporto snodato regolabile per monitor con attacco standard VESA 100 standard e supplementare offerto in gara |  |  |
| Trasformatore di isolamento da almeno 1600 VA |  |  |

ogni eventuale accessorio (DM) necessario per il “pronto all’uso” non esplicitamente previsto sopra ad eccezione dei materiali di consumo monouso non espressamente richiesti in gara.

RISPONDENZA ALLE NORMATIVE

Le apparecchiature dovranno essere conformi alle seguenti Normative:

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| D.Lgs 81/2008 “Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto riguarda le implicazioni sulla gestione della sicurezza” |  |  |
| D.L. 46 del 24/02/97 recepimento direttiva CEE 93/42 e D.Lgs. n. 37 del 25 Gennaio 2010 di attuazione della Direttiva 2007/47/CE (allegare dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante) |  |  |
| Norme UNI e CEI di riferimento (CEI 62.5 e particolari; allegare Certificazione di Sistema EM con l’elenco di tutte le apparecchiature che compongono la colonna endoscopica rilasciata dal fabbricante) |  |  |

Ottica 10 MM 30 gradi (le misure sono indicative con incertezza di +/- 20%)

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| ad alta definizione |  |  |
| diametro circa 10 mm; |  |  |
| orientamento circa 30 gradi |  |  |
| lunghezza operativa di circa 30 cm |  |  |
| autoclavabili a 134° |  |  |

Ottica 5 MM  30 gradi  (le misure sono indicative con incertezza di +/- 20%)

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| ad alta definizione |  |  |
| diametro circa 5 mm; |  |  |
| orientamento circa 30 gradi |  |  |
| lunghezza operativa di circa 30 cm |  |  |
| autoclavabili a 134° |  |  |

Ottica 10 MM  0 gradi (le misure sono indicative con incertezza di +/- 20%)

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| ad alta definizione |  |  |
| diametro circa 10 mm; |  |  |
| orientamento circa 0 gradi |  |  |
| lunghezza operativa di circa 30 cm |  |  |
| autoclavabili a 134° |  |  |

Ottica 5 MM  0 gradi  (le misure sono indicative con incertezza di +/- 20%)

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| ad alta definizione |  |  |
| diametro circa 5 mm; |  |  |
| orientamento circa 0 gradi |  |  |
| lunghezza operativa di circa 30 cm |  |  |
| autoclavabili a 134° |  |  |

Ottica 10 MM 30 gradi ICG  (le misure sono indicative con incertezza di +/- 20%)

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| ad alta definizione ed idonea a visualizzare la ICG |  |  |
| diametro circa 10 mm; |  |  |
| orientamento circa 0 gradi |  |  |
| lunghezza operativa di circa 30 cm |  |  |
| autoclavabili a 134° |  |  |

N.B. E’ considerato equivalente la fornitura di un’unica ottica 4K e IGC purché presenti le caratteristiche di minima individuate singolarmente da ciascun prodotto: in tal caso può essere offerto una unica ottica.

Il Direttore dell'UOC Urologia, Dr. Luigi Salzano

Il Dirigente Ingegnere biomedico dell'UOC Manutenzione e Gestione Patrimonio, Ing. Gianpaolo Catalano

Procedura aperta per la fornitura “chiavi in mano” di N.1 colonna per chirurgia laparoscopica, N.1 colonna endoscopica ec eco endoscopica per la UOC Medicina Interna del P.O. Rummo dell’A.O. San Pio di Benevento – lotto n.2

Allegato: Requisiti minimi

| Descrizione delle specifiche tecniche minime, pena l'esclusione | SI, descrivere la caratteristica / No, la caratteristica non è posseduta: proposta di equivalenza | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ comprovante il possesso della caratteristica ri-chiesta |
| --- | --- | --- |
| A: Video processore per video broncoscopia (video processore) |  |
| TOP DI GAMMA ad alta definizione |  |  |
| Tecnologia HD o HDTV per strumenti con risoluzione nativa HD o HDTV |  |  |
| Upscaling a segnale HD o HDTV per strumenti con risoluzione nativa a definizione standard |  |  |
| Funzione di visualizzazione ed enfatizzazione ottica dei vasi e della superficie mucosa per diagnosi precoce di lesioni cancerose (utilizzo di fonti di luce di diversa lunghezza d’onda) |  |  |
| Possibilità di picture-in-picture per migliorare l’osservazione |  |  |
| Possibilità inserimento dati paziente ed esame |  |  |
| Dotato di tastiera multifunzione |  |  |
| Uscite video ad alta definizione e standard |  |  |
| Possibilità di connessione alla rete aziendale per PACS e/o manutenzione da remoto |  |  |
| Modulo DICOM (hardware e software): Dicom si deve intendere un sistema che, dato il paziente presente in una Worklist, debba prelevare tale identificativo paziente ed ad esso aggiungere tutte le immagini del proprio esame in modo univoco, e reindirizzare questo “pacchetto” DICOM” a un server di rete RIS PACS. |  |  |
| B: Fonte luminosa |  |  |
| Lampada tipo Xenon da 300 Watt o equivalente a LED |  |  |
| Lampada di emergenza solo se la principale è allo Xenon |  |  |
| Indicatore di durata di vita della lampada, eventualmente presente sul processore |  |  |
| Compatibile con visualizzazione ed enfatizzazione ottica dei vasi e della superficie mucosa per diagnosi precoce di lesioni cancerose |  |  |
| Possibilità di adattare la luminosità per consentire una illuminazione ideale |  |  |
| C: Monitor medicale |  |  |
| Monitor di grado medicale |  |  |
| Dimensione schermo almeno 26 pollici |  |  |
| Compatibile con visione HD o HDTV |  |  |
| Funzioni di Picture in Picture |  |  |
| Vari terminali input/output |  |  |
| Completo di tutti gli accessori per il montaggio e il corretto funzionamento |  |  |
| D: Endoscopi flessibili |  |  |
| D.1 Videobroncoscopio HD standard con canale operativo ampio |  |  |
| Visualizzazione ed enfatizzazione ottica dei vasi e della mucosa |  |  |
| Angolo di visione almeno 120° |  |  |
| Angolazione compresa tra 210°/130° |  |  |
| Illuminazione del campo operativo tale da assicurare una qualità visiva ottimale anche durante l'uso degli accessori attraverso il canale bioptico |  |  |
| Canale operativo compreso tra 2.6 mm e 3.0 mm |  |  |
| Diametro porzione distale compreso tra 5.8 mm e 6.5 mm |  |  |
| D.2 Videobroncoscopio HD standard |  |  |
| Visualizzazione ed enfatizzazione ottica dei vasi e della mucosa |  |  |
| Angolo di visione almeno 120° |  |  |
| Diametro porzione distale ricompreso tra 4,2 mm e 5.0 mm |  |  |
| Canale operativo circa 2 mm |  |  |
| Angolazione minima up down 210°/130° |  |  |
| E: Ecoprocessore per ecoendoscopi |  |  |
| La soluzione da offrire in gara deve tener conto della necessità di contenere gli spazi di ingombro e consentire una agevole trasportabilità del sistema nella sua interezza o soluzione equivalente |  |  |
| TOP di Gamma |  |  |
| Compatibile con ecoendoscopi a scansione elettronica |  |  |
| Gamma di frequenze ecografiche disponibili da 5 a 30MHz |  |  |
| Integrabile con sistema associato di videoendoscopia per controllo remoto |  |  |
| Dotato di processazione ecografica B-mode, PowerFlow Doppler, ColorFlowDoppler, HiFlowDoppler, PulseWaveDoppler, armonica di tessuto, armonica di contrasto ed elastografia |  |  |
| Dotato di uscite video digitali |  |  |
| Dotato di tastiera multifunzione touch-screen |  |  |
| F: Ecoendoscopio lineare |  |  |
| Strumento di tipo terapeutico ad alta risoluzione |  |  |
| Modalità di scansione disponibili: B-mode, PowerFlow Doppler, ColorFlowDoppler, HiFlowDoppler, PulseWaveDoppler, armonica di tessuto, armonica di contrasto ed elastografia |  |  |
| Diametro di inserzione contenuto |  |  |
| Canale operativo ricompreso tra 2.0 mm e 2.2 mm |  |  |
| Profondità di campo almeno da 3 a 100mm |  |  |
| Frequenze tipicamente ricomprese nei range da 5 a 12 MHz |  |  |
| Ampio Campo di visione ecografico |  |  |
| G: Ecoendoscopio radiale |  |  |
| Modalità di scansione disponibili: B-mode, |  |  |
| PowerFlow Doppler, ColorFlowDoppler, HiFlowDoppler, PulseWaveDoppler, armonica di tessuto, armonica di contrasto ed elastografia |  |  |
| Diametro di inserzione contenuto |  |  |
| Canale operativo circa 2.2mm |  |  |
| Ampio Campo di visione ecografico |  |  |
| Profondità di campo almeno da 3 a 100mm |  |  |
| Frequenze tipicamente ricomprese nei range da 5 a 12 MHz |  |  |
| H: Carrello medicale |  |  |
| Completo di trasformatore di isolamento conforme alle normative vigenti, in grado di alimentare tutta la strumentazione oggetto del presente capitolato |  |  |
| Numero di ripiani adeguato a contenere tutta la strumentazione offerta |  |  |
| Completo di ruote antistatiche per permettere un facile trasporto |  |  |
| Sistema di bracci snodabili per il monitor e videobroncoscopio |  |  |
| I: Stampante medicale |  |  |
| Videostampante a colori a sublimazione, con ingresso RGB, di tipo medicale |  |  |
| Compatibilità con sistemi HD o HDTV |  |  |
| L: Altri beni |  |  |
| Tutto il materiale eventualmente necessario (DM) per il “pronto all’uso” anche se non espressamente riportato |  |  |

Il Direttore dell’UOC Medicina Interna, Dr. Francesco Marchese

Il Dirigente Ingegnere biomedico dell'UO Ingegneria Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano